## Slide 1
RESOLUTION D’UN PROBLEME
SCIENTIFIQUE A CARACTERE
EXPERIMENTAL
Formation
20 février et 10 avril 2018
LYCEE DARCHICOURT HENIN-BEAUMONT
LYCEE ROBESPIERRE ARRAS

## Slide 2
Résolution d’un problème scientifique
QUEL FAUX PLAFOND ?

## Slide 3
Quelques remarques préliminaires
Les deux questions préliminaires sont évaluées de manière classique (sur 5 points).
Seule la résolution du problème est évaluée par compétences (sur 15 points).

## Slide 4
1. Quels sont les paramètres qui permettent de réduire le temps de réverbération ? Préciser dans quel sens ils doivent varier.
La diminution du temps de réverbération passe par :
une diminution du volume (plafond surbaissé, par exemple)
une augmentation de la surface d’absorption équivalente. Pour augmenter cette dernière, une solution possible consiste à recouvrir certaines surfaces (parois, plafond) à l’aide d’un isolant acoustique dont le coefficient d’absorption acoustique est plus important que celui du matériau initial.
TR = 0,16 × avec A =  Ai × αi
Sur 3 points
1,5 point
1,5 point

## Slide 5
2. Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de déterminer la durée de réverbération de la salle 305.
A l’aide du capteur sonomètre, de l’interface et de l’ordinateur, on enregistre le signal correspondant au son émis par l’éclatement d’un ballon de baudruche.
A partir de l’enregistrement, on pourra déterminer la durée de réverbération de cette salle qui est la durée (en s) que met le son pour que son niveau d'intensité sonore diminue de 60dB après interruption de la source sonore.
Sur 2 points

## Slide 6
Problème :
Le matériau facturé pour ce faux plafond a-t-il vraiment été installé par l’entreprise ?
Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti. La démarche suivie est évaluée et nécessite d’être correctement présentée.

## Slide 7
Quelques remarques préliminaires
Chaque compétence s'évalue sur la globalité de l’exercice ce qui nécessite de lire l'exercice dans son intégralité avant de débuter l'évaluation.
On n’attend pas que l’élève ait forcément analysé le sujet avant d’avoir réalisé les calculs. Il peut avoir testé des pistes de calculs pour ensuite ordonner sa pensée et analyser le problème.

## Slide 8
Quelques remarques préliminaires
Problème | 15 points |  |  | 
 | A | B | C | D
 | Nombre d’items validés |  |  | 
S'APPROPRIER : 5 items | 5/4 | 3/2 | 1 | 0
REALISER : 5 items | 5/4 | 3/2 | 1 | 0
COMMUNIQUER : 4 items | 4/3 | 2 | 1 | 0

## Slide 9
Compétence « S'approprier »

## Slide 10
Compétence « Réaliser »

## Slide 11
Compétence « Communiquer »