## Slide 1
RESOLUTION
D’UN PROBLEME SCIENTIFIQUE
A CARACTERE EXPERIMENTAL
Extraction de métaux du sol
Etape de séparation chimique
par précipitation différentielle des ions

## Slide 2
Thème 3 : L’eau
Domaine d’étude : Cycle de vie
Domaine d’étude | Mots-clés
Cycle de vie | production d’eau potable, traitement des eaux, ressources minérales et organiques des océans, hydrates de gaz
Lien avec le programme spécifique :
Agir : Défis du XXIème siècle
Économiser les ressources et respecter l’environnement
Précipitation sélective et conversion par
Pratiquer une démarche expérimentale similaire à un processus industriel pour séparer plusieurs espèces d’ions métalliques en mélange à l’aide de leur solubilité en fonction du pH et d’une réaction spontanée.

## Slide 3
DOCUMENTS ELEVES

## Slide 4: Présentation
L’hydrométallurgie est une méthode industrielle utilisée pour l’élaboration du zinc à partir de son minerai. Elle consiste à mettre en solution les différents métaux contenus dans un minerai afin de les séparer pour les valoriser.
Le minerai de zinc contient du zinc mais également du fer, du plomb et du cuivre entre autres. Le minerai est placé dans de l’acide sulfurique ce qui permet de séparer le plomb et de solubiliser le zinc (sous forme Zn2+), le cuivre (sous forme Cu2+) et le fer (sous forme Fe3+). On a alors une solution contenant ces 3 ions. La suite de la technique de purification consiste à éliminer les ions ferriques puis les ions cuivreux afin de récupérer une solution ne contenant que des ions zinc.
Document
élève

## Slide 5: Purification d’un effluent industriel chargé en ions
Problématique
Comment allons-nous procéder pour éliminer les ions ferriques et cuivreux de la solution ?
Zn2+
Fe3+
Cu2+
Document
élève

## Slide 6
0) Sécurité
Blouse
Paire de lunettes de protection
Paire de gants produits chimiques
1) Préparation de la solution S
1 Bécher de 50mL
4 éprouvettes graduées de 25mL
2) Précipitation
1 burette graduée
1 support pour burette
1 agitateur magnétique
1 barreau magnétique
1 verre à pied
2 Bécher de 100mL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE PAR GROUPE
3) Filtration
1 entonnoir
1 support pour entonnoir
Papier filtre
1 Paire de ciseaux
1 Bécher
4) Tests de vérification
1 portoir pour tube à essai
4 tubes à essais
5 compte-compte identifiés
5) Cémentation
Spatule
Coupelle de pesée
Document
élève

## Slide 7
Solution simulant le résultat de la lixiviation (mélange)
Sulfate de Fer III Fe2(SO4)3 à ≈ 0,1 mol.L-1
Sulfate de cuivre CuSO4,5H2O à ≈ 0,1 mol.L-1
Sulfate de zinc ZnSO4,7H2O à ≈ 0,1 mol.L-1
Acide sulfurique pour un pH ≈1 à ≈ 2 mol.L-1
2) Solution de précipitation
25 mL de solution d’hydroxyde de sodium à ≈ 2 mol.L-1
3) Solution pour cémentation
Poudre de zinc
4) Solution pour les tests
5 mL de solution de sulfate de fer III à ≈ 0,05 mol.L-1
5 mL de solution de sulfate de cuivre à ≈ 0,05 mol.L-1
5 mL de solution de sulfate de zinc à ≈ 0,05 mol.L-1
10 mL de solution de thiocyanate d’ammonium à ≈ 0,05 mol.L-1
PRODUITS NÉCESSAIRES
Document
élève

## Slide 8: Questions préliminaires
A l’aide de la documentation jointe :
Proposer un protocole expérimental permettant de ne séparer que les ions Fe3+ de la solution S contenant les ions Fe3+, Cu2+ et Zn2+ en mélange.
Expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser la même technique pour séparer les ions cuivre de la solution S.
Proposer un protocole pour éliminer les ions Cu2+ du mélange Cu2+ / Zn2+.
Document
élève

## Slide 9: Documents joints (1/4)
Document
élève
Un procédé hydro-métallurgique est composé des opérations suivantes :
lixiviation : mise en solution des différents métaux . Est souvent réalisée à l'aide d'un acide comme l'acide sulfurique. Les métaux en solution sont sous forme ionique.
purification : séparation des différents métaux. Est réalisée par différentes techniques : extraction liquide-liquide par un solvant, cémentation, précipitation. Le choix d'une de ces techniques est conditionné par l'élément à séparer.
électrolyse : récupération du métal voulu sous forme métallique. N’est utilisée une fois que la solution ne contient qu'un seul élément
(source Wikipédia)

## Slide 10: Documents joints (2/4)
Document
élève
Les 3 ions présents sont les oxydants des couples Oxydant/Réducteur suivants :
  Fe3+/Fe2+
  Cu2+/Cu
  Zn2+/Zn
Ils réagissent selon les réactions suivantes :
  Les ions cuivre Cu2+ réagissent avec le zinc métal pour former du cuivre métal et des ions Zinc Zn2+. La transformation peut être décrite par la réaction d'équation : Cu2+(aq) + Zn(s) = Cu(s) + Zn2+(aq).
  Les ions fer Fe3+ réagissent avec le zinc métal pour former des ions Fe2+ et des ions Zinc Zn2+. La transformation peut être décrite par la réaction d'équation : Fe3+(aq) + Zn(s) = Fe2+(aq) + Zn2+(aq).
  Les ions Zn2+ ne réagissent pas avec le fer métal et le cuivre métal.
Remarque : les ions H+ réagissent un peu avec le zinc métal pour former du dihydrogène.

## Slide 11: Documents joints (3/4)
Document
élève
Lorsqu’on mélange une solution de Thiocyanate d'ammonium à une solution contenant des ions ferriques, il se forme un complexe de couleur rouge qui est un test de reconnaissance des ions ferriques.
Les ions Thiocyanate réagissent avec le cuivre pour former un complexe vert et ne réagissent pas avec le zinc.
Lorsqu’on mélange une solution d’hydroxyde de sodium à une solution contenant des ions cuivre II, il se forme un précipité de couleur bleue qui est un test de reconnaissance des ions cuivre II.

## Slide 12: Documents joints (4/4)
Document
élève
Le principe de la précipitation sélective repose sur le fait que l'on peut faire précipiter un ion en particulier dans un mélange en jouant sur les conditions opératoires comme le pH. Il suffit ensuite de filtrer pour récupérer le précipité. Il faut trouver un composé comme les ions hydroxyde qui permettent de faire précipiter les ions souhaités.
Sur le côté, les courbes représentant les pourcentages respectifs des espèces présentes dans la solution en fonction du pH :
  Cu2+(aq) et Cu(HO) 2(s)
  Fe3+(aq) et Fe(HO)3(s) et
  Zn2+(aq) et Zn(HO)2(s)

## Slide 13
RESOLUTION

## Slide 14: Etape 0 Recherche des résidus – Test d’ions
Objectif :
Tester l’efficacité du thiocyanate pour identifier la présence d’ions.
Fe3+ Cu2+ Zn2+
Fe3+ Cu2+ Zn2+
Fe3+ Cu2+ Zn2+
Solutions ioniques pour test
+ quelques gouttes de thiocyanate
+ excès de thiocyanate et agitation

## Slide 15: Etape 1 Fabrication de la solution S : mélange d’ions
Préparer la solution simulant le résultat de la lixiviation en mélangeant dans un bécher :
20 mL de solution de sulfate de Fer à ≈ 0,1 mol.L-1 (préparée à partir de Fe2(SO4)3 dans 50 mL d’eau acidifiée à l’acide sulfurique pour un pH ≈1 )
20 mL de solution de sulfate de Cuivre à ≈ 0,1 mol.L-1 (préparée à partir de CuSO4,5H2O dans 50 mL d’eau)
20 mL de solution de sulfate de zinc à ≈ 0,1 mol.L-1 (préparée à partie de ZnSO4,7H2O dans 50 mL d’eau)

## Slide 16: Etape 2.a Précipitation des ions fer
Objectif :
Augmenter le pH de la solution acide pour changer le fer de phase. Le fer se transforme en hydroxyde insoluble par ajout d’hydroxyde de sodium.
Nous arrêtons l’ajout d’hydroxyde lorsque le pH arrive à 5.

## Slide 17: Etape 2.b Précipitation des ions fer
Objectif :
Augmenter le pH de la solution acide pour changer le fer de phase. Le fer se transforme en hydroxyde insoluble par ajout d’hydroxyde de sodium.

## Slide 18: Etape 3.a Séparation des ions fer de la solution
Objectif :
Filtrer pour retenir le précipité d’hydroxyde de fer.
Précipité
Filtrat

## Slide 19: Etape 3.b Vérification des ions présents – Test d’ions
Objectif :
Tester l’absence d’ions Fe3+ mais d’ions Cu2+.
Filtrat
Fe3+ Cu2+ Zn2+
+ hydroxyde de sodium
+ thiocyanate d’ammonium

## Slide 20: Etape 4.a Elimination des ions Cu2+ présents
Objectif :
  Convertir les ions Cu2+ en cuivre métallique.: Cu2+(aq) + Zn(s) = Cu(s) + Zn2+(aq).
Quantité de Zinc à peser
Si tout les ions Cu2+ sont encore présents, nous avons :
Comme une partie du zinc réagira avec l’acidité du milieu, on met un excès de poudre de zinc.

## Slide 21: Etape 4.a Elimination des ions Cu2+ présents
Objectif :
  Ajout de la poudre de zinc.
Ajout de Zn et agitation 5 min
Repos pendant 5 min

## Slide 22: Etape 4.b Séparation des ions Cu et Zn de la solution
Objectif :
  Filtration de particules solides.
Dépots Zn + Cu2+
Dépots Zn seul

## Slide 23: Etape 6 Regard critique
La technique est effectivement fonctionnelle.
Il n’y a plus d’ions Fe3+ et Cu2+ décelables au test de précipitation avec l’hydroxyde de sodium ou le thiocyanate d’ammonium. Est-ce des critères suffisants ?
Nous n’avons toujours pas de zinc métallique. Une autre technique sera nécessaire.