## Slide 1: EREA de Berck sur mer
Résolution d'un problème scientifique
à caractère expérimental

## Slide 2: Thème : l’eau
Domaine d’étude | Mots clés
Eau et ressources | Traitement des eaux

## Slide 3: Problématique:
L’EAU DU ROBINET DE BERCK EST- ELLE POTABLE?
Technicien du laboratoire « », vous êtes chargé d’analyser un échantillon d’eau du robinet via un protocole que vous proposerez au chef de labo.
Vous ferez un rapport argumenté détaillant la démarche utilisée, rapport qui sera transmis aux autorités sanitaires.

## Slide 4
Liste de matériel (dosage conductimétrique direct):
Burette graduée ou automatique (titronic)
Agitateur magnétique et son barreau aimanté
Eprouvette graduée de 100 mL
Béchers de 250 mL et de 50 mL
Verre à pied (poubelle)
Ordinateur et logiciel « Atelier scientifique »
Console Primo avec capteur conductimétrique et sonde conductimétrique
Potence avec pinces
Produits à préparer:
eau du robinet (volume à doser : 100mL)
solution de nitrate d’argent de concentration 1.10-2 mol.L-1 (prévoir 40mL par poste si burette graduée et 60 mL pour la burette automatique)
pissette d’eau distillée

## Slide 5
Bécher contenant 100mL d’eau du robinet
Solution de nitrate d’argent à 10-2 mol/L
Burette automatique (titronic) gérée à l’aide de la souris spécifique (prix unitaire 1800 €)
Dispositifs expérimentaux selon les besoins éducatifs particuliers des élèves.
Souris de la burette

## Slide 6: Courbe obtenue lors du dosage conductimétrique direct et détermination du point d’équivalence à l’aide des outils du logiciel « atelier scientifique »

## Slide 7: Dosage conductimétrique direct des ions chlorures de l’eau du robinet
Vous devez maintenant réaliser un rapport argumenté détaillant la démarche utilisée. Ce rapport qui sera transmis aux autorités sanitaires, devra contenir:
La détermination du volume de nitrate d’argent versé à l’équivalence grâce au graphique obtenu.
Le calcul de la concentration molaire en ions chlorure grâce à la relation à l’équivalence.
Le calcul de la concentration massique en ions chlorure.
La comparaison avec la norme de potabilité.