## Slide 1
Stabilité des structures matérielles
Simulation de transfert de charges
C. BRICOUT – C.STRUYVE - O.FORT
Séminaire STI2D- Lille le 04-04-2012
Sous SolidWorks

## Slide 2
Thème d’étude :TRIPLEX, le projet architectural est-il réalisable ?
=> Etude des charges sur fondations
Avant travaux
Après travaux ?
THEME D’ETUDE

## Slide 3: HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
Les Objectifs pédagogiques
Le Centre d’Intérêt
Les compétences
Notes: Je ne reviens pas dessus, les hypothèses sont les mêmes que celles de M. Fort

## Slide 4
Pour une comparaison des résultats, on simulera les mêmes déplacements de la masse.
On aura la même démarche qu’avec l’expérimentation mais en représentation réelle
Appropriation de la problématique propre à l’activité
Prise en main du logiciel « SIMULATION de SW »
Découverte de l’environnement du module.
Appropriation
RdC seul
RdC+ Masse ponctuelle
R+1
existant
Simulation
Triplex
SCENARIO DE L’ACTIVITE

## Slide 5: SolidWorks – Simulation avant travaux
Déroulement de l’activité – 1ère Partie:
  Récupérer des données aux pieds de poteau. RdC non chargé : étude de son poids propre.
  Analyser les résultats aux pieds: soit une répartition du poids propre sur les 4 fondations

## Slide 6: SolidWorks – Simulation avant travaux
2ème Partie:
  Récupérer les données aux pieds de poteau dans le cas du RdC chargé ponctuellement (7000 N)
  Analyser les résultats aux pieds de poteau, suivant la position de la charge. Mettre les résultats sous forme de tableau, trouver des analogies dans les cas de charge.
Étude O
7000N
Étude A
7000N
Étude B
7000N
Étude B1
7000N
Étude C
7000N

## Slide 7: SolidWorks – Simulation avant travaux
3ème Partie:
  Récupérer des données aux pieds de poteau. Etude du RdC + 1 : étude du poids propre
  Relever et analyser les résultats aux pieds de poteau, comprendre la répartition des charges dans les fondations, émettre des hypothèses de transfert de charges

## Slide 8: SolidWorks – Simulation analyses
Restitution de l’élève à travers un diaporama: étude de la structure « avant travaux » :
Existence de plans de symétrie longitudinaux et transversaux
Répartition de charges uniformes en pieds de poteau si charge centrale
Que signifie le fait qu’un pied de poteau ne soit plus sollicité?
Constatation de la résultante des efforts sur la structure

## Slide 9: SolidWorks – Simulation après travaux
1ère Partie:
  Le « TRIPLEX » assemblé, quel impact aura ce 3ème niveau sur les fondations?
  L’élève récupère les données en pied de poteau. Etude du poids propre de la structure .

## Slide 10: SolidWorks – Simulation après travaux
2ème Partie:
  Pour simuler des charges permanentes et d’exploitation, chaque niveau du « TRIPLEX » sera affecté de 7000N/m²
  Quel incidence auront ces charges sur les fondations?
  Simulation réalisée par les élèves.
7000N/m²

## Slide 11: SolidWorks – Simulation analyses
Restitution de l’élève à travers un diaporama: étude de la structure « après travaux » :
Disparition des plans de symétrie due au porte-à-faux
Risque de basculement de la structure si charge importante sur le porte-à-faux
Proposition de solutions pour soulager le poteau le plus sollicité

## Slide 12: Merci de votre attention