## Slide 1
Cellule du luxmètre
Conduit de Lumière
Activité 1 : La maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Dimensions de la pièce simulée :
largeur = 4m ; profondeur = 6m ; hauteur = 3m.
Caisson de simulation à l’échelle 1/5 :
800mm x 1200mm x 600mm.
Luxmètre
Caisson de simulation
 Mesurer l’éclairement à l’extérieur du
caisson « Eext » . (Cellule du luxmètre sur le caisson)
Eext = ………..
 Mesurer l’éclairement à l’intérieur Eint sur 15
points de la surface.
Lightshelf
Maquette
Expérimentations












1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4



Zone 5
13
14
15
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 2
Activité 1 : La maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Maquette
Documents ressources
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 3
Activité 1 : La maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Documents ressources
Maquette
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 4
Activité 2 : Maîtrise des consommations d’éclairage par une meilleure connaissances des sources de lumière artificielle.
Luxmètre
Caisson de simulation
Source lumineuse
Cellule du luxmètre à l’intérieur du caisson
Maquette
Expérimentations
Essais: Mesures de l’éclairage, de température et de consommation de divers types d’ampoules.
Source lumineuse | Lampe Incandescence | Lampe Halogène | Lampe fluo compacte | Lampe à LED
Puissance | 75 W | 60 W | 15 W | 3 x 3,5 W
Prix (Unité) | 1 € | 2,5 € | 6 € | 16 €
Durée de vie | 1.000 heures | 2.000 heures | 10.000 heures | 50.000 heures
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 5
Activité 3 : Maîtrise des consommations d’éclairage par un contrôle de la tension d’alimentation
Le coin salon de la maison d’Hugo dispose d’une lampe halogène de 70 W. Une solution serait d'alimenter cette lampe à partir d'un variateur de lumière pour diminuer l’éclairement et donc l’éclairage d’ambiance.
Ce dispositif va t-il induire des économies d'énergie ?
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier

## Slide 6
Activité 3 : Maîtrise des consommations d’éclairage par un contrôle de la tension d’alimentation.
Tension (en V) | Puissance consommée (en W) | Eclairement moyen des 5 points (en lx)
230 | 71 W | 236 lx
210 | 60 W | 184 lx
190 | 52 W | 131 lx
170 | 44 W | 102 lx
150 | 34 W | 74 lx
130 | 27 W | 41,4 lx
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier

## Slide 7
Activité 4 : influence de la couleur des murs sur le confort visuel des occupants
Les parents d’Hugo souhaitent repeindre les murs de la cuisine avec une couleur plus foncée. Or, Hugo se demande si la couleur des murs aura une influence sur l'éclairement et donc indirectement sur la consommation électrique.
Pour répondre aux interrogations d’Hugo, des essais ont été réalisés avec un caisson de simulation équipé d’une lampe à incandescence puis fluo-compacte.
La couleur des parois a-t-elle une influence sur le confort visuel ?
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier

## Slide 8
Activité 4 : influence de la couleur des murs sur le confort visuel des occupants
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
 | Mur de couleur foncée | 
 | Lampe à incandescence 60W | Lampe fluo-compacte 12W
Emoy (lux) | 442 | 319
P (W) | 56 | 13
S (m2) | 0,12 m2 | 
 (lm) | 53 | 38
fe (lm/W) | 0,95 | 0,34
 | Mur de couleur claire | 
 | Lampe à incandescence 60W | Lampe fluo-compacte 12W
Emoy (lux) | 2432 | 1839
P (W) | 56 | 13
S (m2) Surface éclairée | Largeur = 0,40 m longueur= 0,30 m S = 0,12 m2 | 
 (lm) | 2432x0,12=292 | 221
fe (lm/W) | 292/56=5,2 | 17
Notes: montdidier

## Slide 9
Logiciel de modélisation
Activité 5 : influence de l’apport de la lumière du jour sur la consommation électrique d’une salle de soin.
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier
montdidier

## Slide 10
Eclairement recommandé pour une salle de soins :
E = 500 lux
Activité 5 : influence de l’apport de la lumière du jour sur la consommation électrique d’une salle de soin.
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier
montdidier