## Slide 1
Séminaire
Sciences de l’ingénieur
Académie de LILLE
27 Mars 2014
      Utilisation des outils de simulation multiphysique pour construire un modèle de comportement d’un système innovant:
      « L’Astrolab »

## Slide 2
Classe de terminale
Séquence 12:
Analyser la structure et le comportement d’un réseau
Classe de première
Séquence 15:
Expérimenter , mesurer et modéliser afin d'évaluer les performances de la chaine
d'énergie
Séquence 22:
Analyser, expérimenter et mesurer les performances d’un système
Sciences de l’ingénieur
Situation de la séquence dans la progression pédagogique

## Slide 3
Activité
développée
Problématique :
Comment augmenter l’autonomie d’un système en modifiant certains de ses constituants ?
Question sociétale:
Peut-on diminuer la consommation énergétique d'un système ?
Sciences de l’ingénieur
Séquence rédigée sous la forme d’une carte mentale

## Slide 4
Objectif :
L’activité proposée est destinée à réaliser un modèle de comportement fiable de l’Astrolab afin de pouvoir simuler la consommation dans différents cas d’utilisation et de voir l’impact des améliorations qui pourraient être apportées.
La tête dans les étoiles
Sciences de l’ingénieur
Activité:

## Slide 5
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
Mais où se trouve saturne ?
Il faut vivre avec son temps petit
Une fois initialisé: date, heure, lieu, nord magnétique,
l’ astrolab pointe automatiquement sur l’objet céleste sélectionné (30 000 objets en mémoire)
A-S

## Slide 6
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 7
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 8
Dans notre cas: alimentation par 8 piles LR6 de 1,5V 2,6 Ah.
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 9
A-S
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles

## Slide 10
Après avoir lancé la simulation, l’élève doit renseigner le curseur Ic_Raquette ainsi que les curseurs Alpha Elévation et Alpha Azimut afin d’obtenir une tension de 11,5 V aux bornes des moteurs.
L’élève relève sur le modèle les intensités du courant :
Ic_général,
Ic_Azimutal
Ic_Elévation.
Les modèles de comportement (Sinusphy) des chaînes d’énergie : Elévation et Azimut sont fournis
4-1
4-2
4-3
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 11
Les écarts :
En élévation : I_c Elévation mesurée sur le réel = 0.18 A et 0.102 A relevée sur le modèle.
En azimut : I_c Azimut mesurée sur le réel = 0.15 A et 0.098 A relevée sur le modèle
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 12
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S
Réglage du couple pour obtenir l’intensité mesurée sur le réel
Le modèle de comportement du moteur et de son alimentation est fourni
Ajustement des composants de la fonction transmettre pour chaque chaine
Relevé sur le modèle de comportement:
C_tube max
C_fourche
Calcul d’un rendement d’un système roue et vis sans fin
Ajustement
du modèle
de comportement
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5

## Slide 13
Le constructeur annonce une autonomie de 20h sous une alimentation de 8 piles LR6 de 1,5V 2,6 Ah.
Une étude montre qu’en mode de suivi d’un objet céleste sur un temps donné, les moteurs ne fonctionnent que pendant 5% du temps.
Constat concernant l’autonomie:
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 14
Pistes d’amélioration
Afin de répondre à la problématique, l’élève utilise le modèle de comportement en faisant varier un paramètre à la fois de ce modèle et observe l’impact sur l’autonomie
Problématique :
Comment augmenter l’autonomie d’un système en modifiant certains des ses constituants ?
Sciences de l’ingénieur
Activité: la tête dans les étoiles
A-S

## Slide 15
Sciences de l’ingénieur
Exploitation du modèle: changement de tube optique

## Slide 16
Sciences de l’ingénieur
Exploitation du modèle: amélioration de l’autonomie

## Slide 17
Développer les savoirs et compétences des élèves dans le domaine
Analyser / décrire la structure d’un système
le représenter sous forme d’un graphe structurel  constituants  lois de comportement temporelles
permettre la simulation du comportement de l’ensemble
exploiter la simulation en faisant varier les paramètres et en proposant la consultation des résultats
de l’analyse,
de la modélisation,
de la simulation des systèmes
Et réciproquement !
Modéliser
Simuler
Du système réel…
…à son modèle et sa simulation
Sciences de l’ingénieur
Intérêts d’un logiciel multi physique

## Slide 18
Merci de votre attention.
Sciences de l’ingénieur
Séminaire Sciences de l’ingénieur Académie de Lille 27 Mars 2014

## Slide 19
Les modèles de comportement (Sinusphy) des chaînes d’énergie : Elévation et Azimut sont fournis
Seuls les composants de la fonction transmettre seront à renseigner
4-1
Fonction alimenter
Fonction distribuer
Fonction distribuer
Fonction convertir
Fonction convertir
Fonction transmettre
Fonction transmettre
I_c Raquette mesurée

## Slide 20
Après avoir lancé la simulation, l’élève doit renseigner le curseur Ic_Raquette ainsi que les curseurs Alpha Elévation et Alpha Azimut afin d’obtenir une tension de 11,5 V aux bornes des moteurs.
4-2

## Slide 21
L’élève relève sur le modèle les intensités du courant :
Ic_général,
Ic_Azimutal
Ic_Elévation
4-3

## Slide 22
Déterminer le couple moteur C_mot max de chaque chaîne en agissant sur le curseur C_moteur jusqu’à obtenir l’intensité de courant absorbée (en élévation et en azimut)
Ic max en Elévation
Le modèle de comportement du moteur et de son alimentation est fourni
6-1
Réglage du couple pour obtenir l’intensité mesurée sur le réel
6-2

## Slide 23
Relevé sur le modèle de comportement:
C_tube max
C_fourche
6-3

## Slide 24
Calcul d’un rendement d’un système roue et vis sans fin
6-4

## Slide 25
Ajustement du modèle de comportement
6-5